NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: Canada Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministère des Transports Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Autorité responsable des notifications et point d'information du Canada Affaires mondiales Canada Direction des règlements et des obstacles techniques (ROT) 111, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1A 0G2 Canada Téléphone: 343-203-4273 Télécopieur: 613-943-0346 Courriel: enquirypoint@international.gc.ca |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Véhicules automobiles (ICS: 43.020, 43.060) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme 226) (11 pages, disponible en anglais et français) |
| 6. | Teneur: La réglementation proposée s'alignerait sur la réglementation des États-Unis, c'est-à-dire la norme 226 de la FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 226), en incorporant par renvoi le Document de normes techniques nº 226 Réduction des risques d'éjection (DNT 226). Ainsi, les véhicules d'un poids nominal brut inférieur à 4 536 kg, à l'exception des décapotables, devraient être dotés de rideaux gonflables latéraux qui devraient demeurer gonflés pendant six secondes afin de protéger les occupants pendant un capotage. On propose aussi d'adopter des exemptions, dans certaines conditions, pour ce qui est des véhicules qui ont un toit modifié, qui ont une cloison de sécurité fixe ou qui ont été modifiés pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d'assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile (LSA) et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la sécurité humaine |
| 8. | Documents pertinents: Gazette du Canada, partie I, 27 février 2016, pages 631-641 (disponible en anglais et en français) |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: 1er septembre 2018 Date projetée pour l'entrée en vigueur: 1er septembre 2018 |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 12 mai 2016 |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: La version électronique du Règlement et du DNT peut être téléchargée à l'adresse suivante: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-27/pdf/g1-15009.pdf http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-27/html/reg4-eng.php http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-27/html/reg4-fra.php http://www.tc.gc.ca/media/documents/acts-regulations/TSD226-proposed.pdf http://www.tc.gc.ca/media/documents/lois-reglements/DNT226-propose.pdf |