NOTIFICATION

Addendum

La communication ci-après, datée du 8 décembre 2016, est distribuée à la demande de la délégation du Canada.

_______________

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme 226)

La proposition notifiée au moyen du document G/TBT/N/CAN/486 (daté du 10 mars 2016) a été adoptée le 2 novembre 2016 en tant que "Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme 226)".

La modification s'aligne avec la réglementation des États-Unis, c'est-à-dire la norme 226 de la FMVSS, en incorporant par renvoi le Document de normes techniques n° 226 - Réduction des risques d'éjection (DNT 226). Ainsi, les véhicules d'un poids nominal brut inférieur à 4 536 kg, à l'exception des décapotables et des véhicules conçus pour être utilisés sans portes latérales, devront être conformes aux exigences du DNT 226, notamment être dotés de sacs gonflables latéraux qui devront demeurer gonflés pendant six secondes afin de protéger les occupants pendant un capotage. La modification prévoit aussi des exemptions, à certaines conditions, pour ce qui est des véhicules munis de portes amovibles, des véhicules qui ont un toit modifié, qui ont une cloison de sécurité fixe ou qui ont été modifiés pour répondre aux besoins des personnes handicapées.

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d'assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules achetés sur le marché.

Aux fins de la conformité volontaire des constructeurs automobiles, les véhicules pourront se conformer aux exigences de la présente modification dès la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, tous les véhicules visés par cette modification et construits le 1er septembre 2018 ou après cette date seront tenus d'être entièrement conformes au Règlement.

Le texte intégral de la mesure adoptée et le DNT 226 correspondant peuvent être téléchargés à partir des adresses Internet ci-après:

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-11-02/html/sor-dors277-eng.php

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-11-02/html/sor-dors277-fra.php

http://www.tc.gc.ca/media/documents/acts-regulations/TSD226_Rev_0_2.pdf

http://www.tc.gc.ca/media/documents/acts-regulations/DNT226_Rev_0.pdf

__________