NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: ISRAËL Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Israel WTO-TBT Enquiry Point (Point d'information OMC d'Israël sur les OTC) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Israel WTO-TBT Enquiry Point (Point d'information OMC d'Israël sur les OTC) Ministry of Economy and Industry (Ministère de l'économie et de l'industrie) Téléphone: + (972) 3 7347502 Fax: + (972) 3 7347626 Courrier électronique: Yael.Friedgut@economy.gov.il |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Dispositifs à langer (SH 9403; ICS 97.190) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: SI 5115 part 1 - Changing units: Changing units for domestic use - Safety requirements (SI 5115, partie 1 - Dispositifs à langer: dispositifs à langer à usage domestique - Exigences de sécurité), 14 pages en anglais, 8 pages en hébreu |
| 6. | Teneur: Révision de la norme obligatoire SI 5115 partie 1 portant sur les dispositifs à langer. Ce projet de révision de norme consiste à reprendre la norme européenne EN 12221-1:2008 + A1: août 2013. Les principales modifications sont les suivantes: les dispositifs à langer sont divisés en deux catégories, en fonction de l'âge maximum de l'enfant et du poids maximal autorisé ajout d'un marquage relatif à l'âge maximum de l'enfant et au poids maximal autorisé actualisation des mises en garde concernant le produit L'ancienne norme et la nouvelle norme révisée s'appliqueront toutes deux pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Durant cette période les dispositifs à langer pourront être testés selon l'ancienne norme ou selon la nouvelle norme révisée. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes |
| 8. | Documents pertinents: Norme israélienne obligatoire SI 5115 partie 1 (septembre 2010) Norme européenne EN 12221-1:2008 + A1: août 2013 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: À déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: L'ancienne norme et la nouvelle norme révisée s'appliqueront toutes deux pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Durant cette période les dispositifs à langer pourront être testés selon l'ancienne norme ou selon la nouvelle norme révisée. |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à partir de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI5115Part1_Feb15.pdf |