NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: MEXIQUE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Secretaría de Energía (Ministère de l'énergie) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos – CCNNPURRE (Comité consultatif national de normalisation pour la préservation et l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques) Av. Revolución No. 1877 Colonia Loreto, Delegación Álvaro Obregón Ciudad de México, C.P. 01090 Courrier électronique: ypulido@conuee.gob.mx et norma.morales@conuee.gob.mx |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Moteurs à courant alternatif triphasés, à induction, du type cage d'écureuil (position tarifaire 8501.40) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-016-ENER-2016, eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kw a 373 kw. límites, método de prueba y marcado (Projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-016-ENER-2016. Efficacité énergétique des moteurs à courant alternatif triphasés, à induction, du type cage d'écureuil, d'une puissance nominale comprise entre 0,746 kW et 373 kW. Limites, méthode d'essai et marquage), 42 pages, en espagnol |
| 6. | Teneur: Le projet de norme d'application obligatoire notifié vise à établir les conditions et spécifications propres à assurer l'efficacité énergétique des moteurs à courant alternatif triphasés, à induction, du type cage d'écureuil, d'une puissance nominale comprise entre 0,746 kW et 373 kW. Ce projet de norme s'applique aux moteurs électriques à courant alternatif triphasés à induction, du type cage d'écureuil, d'une puissance nominale comprise entre 0,746 kW et 373 kW, d'une tension assignée jusqu'à 600 V, ouverts ou fermés, ayant une seule fréquence (vitesse de rotation de l'arbre du moteur) de rotation, montés horizontalement ou verticalement, à refroidissement par air et fonctionnant en régime continu, commercialisés sur le territoire national. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Le projet de norme officielle mexicaine notifié établit les valeurs d'efficacité nominale, la méthode d'essai permettant de les évaluer, les critères d'acceptation et les renseignements minimaux devant figurer sur la plaque signalétique des moteurs électriques à courant alternatif triphasés à induction, du type cage d'écureuil, d'une puissance nominale comprise entre 0,746 kW et 373 kW, ouverts ou fermés, commercialisés aux États-Unis du Mexique. Ce texte permet aussi de répondre à la nécessité de promouvoir les économies d'énergie et de contribuer à la préservation des ressources naturelles non renouvelables de la nation. |
| 8. | Documents pertinents: NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida (NOM-008-SCFI-2002. Système général d'unités de mesure) NOM-106-SCFI-2000 – Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial (NOM-106-SCFI-2000. Caractéristiques de conception et conditions d'utilisation du sceau officiel) |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Le projet de norme officielle mexicaine notifié sera adopté une fois qu'il aura été publié dans le Journal officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación) comme norme officielle mexicaine définitive. Date projetée pour l'entrée en vigueur: Entrée en vigueur 60 jours civils après la publication. À partir de la date d'entrée en vigueur, tous les moteurs à courant alternatif triphasé, à induction, du type cage d'écureuil, d'une puissance nominale comprise entre 0,746 kW et 373 kW entrant dans le champ d'application du projet de norme officielle mexicaine notifié devront être certifiés conformes à ce texte. |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours civils après la publication dans le Journal officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación) |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Secretaría de Economía (Ministère de l'économie) Subsecretaría de Competitividad y Normatividad (Ressort compétitivité et normes) Dirección General de Normas (Direction générale des normes) Téléphone: (+52) 55 5729 9100 Ext. 43244 Fax: (+52) 55 5520 9715 Site Web: http://www.economia-noms.gob.mx/?P=144 Courrier électronique: normasomc@economia.gob.mx et/ou sofia.pacheco@economia.gob.mx Accès au texte: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435667&fecha=02/05/2016 https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/MEX/16_1798_00_s.pdf |