NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: Rwanda Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Rwanda Standards Board - RSB (Office des normes du Rwanda) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Rwanda Standards Board (Office des normes du Rwanda) KK 15 Rd, 49 P.O. BOX 7099, Kigali (Rwanda) Téléphone: +250 788303492 Courrier électronique: info@rsb.gov.rw Site Web: http://www.rsb.gov.rw/ |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Matériaux et produits minéraux (ICS 91.100.15). |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: DRS 107:2018. Building Sands from natural sources - Specification (Sables d'origine naturelle utilisés dans la construction - Spécifications), 21 pages, en anglais |
| 6. | Teneur: Le projet de norme rwandaise notifié établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les sables naturels, les sables de pierre broyée et les sables de gravier broyé utilisés dans les revêtements extérieurs ou dans les enduits intérieurs constitués d'un mélange de chaux et de sable (avec ou sans adjonction de ciment ou de plâtre) ou de ciment et de sable (avec ou sans adjonction de chaux). Il porte sur les sables utilisés dans la fabrication du mortier pour la maçonnerie et les travaux de briquetage (avec briques pleines ou creuses) et pour la construction en blocs de terre cuite ou en béton. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la santé ou de la sécurité des personnes; exigences en matière de qualité |
| 8. | Documents pertinents: RS 96-3, Aggregates−Test Methods: Part 3: Methods of sampling RS 96 - 4, Determination of particle size distribution - sieve tests RS ISO 3310-2, Test sieves -Part 2: Technical requirements and testing, Part 2: Test sieves and of metal wire cloth |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: KK 15 Rd, 49 Numéro sans frais: 3250 Téléphone: +250 788303492 Courrier électronique: info@rsb.gov.rw Site Web: http://www.rsb.gov.rw/ P.O. BOX 7099, Kigali (Rwanda) http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_March_18/DRS_107-2018_Building_sand_from_natural_sources.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_2023_00_e.pdf |