NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: ÉMIRATS ARABES UNIS Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA (Office de normalisation et de métrologie des Émirats) Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA (Office de normalisation et de métrologie des Émirats) P. O. BOX: 2166 Abou Dhabi Émirats arabes unis Téléphone: (+971) 2 403 2613 Fax: (+971) 2 671 0999 Courrier électronique: uaetbt@esma.gov.ae Site Web: http://www.esma.gov.ae |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Étiquette d'efficacité énergétique pour les ascenseurs; Ascenseurs. Escaliers mécaniques (ICS 91.140.90) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Draft of UAE Technical Regulation "Labeling -Energy Efficiency Label for lifts" (Projet de règlement technique des É.A.U. "Étiquette d'efficacité énergétique pour les ascenseurs"), 14 pages, en anglais |
| 6. | Teneur: Le texte notifié spécifie le système de classement énergétique et de mesure de la consommation réelle en énergie des ascenseurs sur une base unitaire. Le système tient compte de la performance énergétique des ascenseurs uniquement durant la partie opérationnelle de leur cycle de vie. La norme notifiée ne couvre pas les aspects de la consommation d'énergie qui affectent la mesure, le calcul et la simulation, tels que: - l'éclairage de sortie de secours - l'équipement de chauffage et de refroidissement de la cabine - le chauffage, la ventilation et la climatisation du local technique - l'éclairage du local technique - les systèmes d'affichage hors ascenseur, les caméras de sécurité en circuit fermé - les systèmes de surveillance hors ascenseur (par exemple les systèmes de gestion de bâtiment, etc.) - l'effet sur la consommation d'énergie de l'installation groupée d'ascenseurs - la consommation des prises électriques - les ascenseurs avec des trajets express |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Information des consommateurs, étiquetage; prévention des pratiques de nature à induire en erreur et protection des consommateurs; protection de l'environnement; exigences en matière de qualité |
| 8. | Documents pertinents: |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Sans objet Date projetée pour l'entrée en vigueur: Sans objet |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Emirates Authority for Standardization and Metrology - ESMA (Office de normalisation et de métrologie des Émirats) UAE TBT Enquiry Point (Point d'information OTC des É.A.U.) Téléphone: (+971) 2 403 2657 Fax: (+971) 2 671 5999 Courrier électronique: uaetbt@esma.gov.ae Site Web: http://www.esma.gov.ae https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARE/20_4363_00_e.pdf |