NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

| 1. | Membre notifiant: ÉGYPTE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Egyptian Organization for Standardization and Quality (Organisation égyptienne de normalisation et de contrôle de la qualité) 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Dispositifs de protection respiratoire (ICS 13.340.30) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Projet de norme égyptienne ES 4621 "Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking" (Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert - Exigences, essai et marquage), 51 pages, en anglais |
| 6. | Teneur: Le projet de norme notifié spécifie les exigences minimales applicables aux appareils respiratoires autonomes à air comprimé et à circuit ouvert pour la plongée et à leurs sous-ensembles pour assurer un niveau minimal de sécurité de fonctionnement des appareils jusqu'à une profondeur maximale de 50 m. Il est à noter que ce projet de norme reprend le contenu technique de la norme EN 250:2014. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Exigences en matière de sécurité |
| 8. | Documents pertinents: EN 250:2014 Décret ministériel (Ministerial Decree) n° 589/2005 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: à déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: à déterminer |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 60 jours à compter de la date de notification |
| 11. | Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: Egyptian Organization for Standardization and Quality Adresse: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya, Le Caire (Égypte) Courrier électronique: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg Site Web: http://www.eos.org.eg Téléphone: + (202) 22845528 Fax: + (202) 22845504 |