| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/Notif.98.520 26 octobre 1998 |
|  | (98-4153) |
| Comité des obstacles techniques au commerce |  |

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l’article 10.6.

| 1. | Membre de l’Accord adressant la notification: ÉTATS-UNIS Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Administration nationale de la sécurité routière (28) L'organisme ou l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doit être indiqué s'il est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l’article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l’ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Véhicules électriques (SH 87.03) |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Normes fédérales de sécurité concernant les véhicules automobiles (9 pages, en anglais) |
| 6. | Teneur: Il est proposé une nouvelle norme fédérale de sécurité concernant les véhicules automobiles (FMVSS) qui établirait des exigences et des procédures d'essai en rapport avec des problèmes de sécurité propres aux véhicules électriques: débordement d'électrolyte, rétention des batteries dans leur logement après un accident et risque de décharges électriques. Cette norme, qui serait fondée sur la norme SAE J1766 FEB96 définissant une pratique recommandée pour les essais d'intégrité en cas d'accident des systèmes de batteries des véhicules électriques et des véhicules hybrides utilisant l'électricité, deviendrait la norme FMVSS n° 305: Véhicules à propulsion électrique: protection contre les débordements d'électrolyte et les chocs électriques. Les procédures d'essai comprendraient l'essai de choc frontal contre un obstacle de la norme FMVSS n° 208, l'essai de choc latéral contre un obstacle mobile de la norme FMVSS n° 214 et les essais de choc avec retournement et de choc arrière contre un obstacle mobile de la norme FMVSS n° 301. Toutefois, telle qu'elle est proposée, la nouvelle norme ne s'appliquerait pas aux véhicules électriques à faible vitesse couverts par la norme FMVSS n° 500, point sur lequel l'Administration demande que lui soient communiquées des observations. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Résoudre des problèmes de sécurité propres aux véhicules électriques. |
| 8. | Documents pertinents: 63 FR 54652, 13 octobre 1998; 49 CFR Partie 571. Publication dans le Federal Register après adoption. |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: À déterminer Date projetée pour l'entrée en vigueur: |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 27 novembre 1998 |
| 11. | Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [X] ou adresse, courrier électronique et numéro de téléfax d'un autre organisme: Texte également disponible à l'adresse Internet ci-après: http://www.access.gpo.gov/nara/index.html |