| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/N/CZE/23 19 septembre 2001 |
|  | (01-4441) |
| Comité des obstacles techniques au commerce | Original: anglais |

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l’article 10.6.

| 1. | Membre de l’Accord adressant la notification: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministère de l'environnement Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de téléfax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l’article 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et soumis à des limites d'émission sonore, dont la liste est donnée dans les annexes 1 et 2: engins et matériels divers générant des émissions sonores, par exemple: monte-matériaux (à moteur à combustion interne), engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes), motocompresseurs, brise-béton et marteau-piqueurs à main motorisés, treuils de chantier (à moteur à combustion interne), bouteurs, tombereaux, pelles hydrauliques ou à câbles, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, groupes hydrauliques, compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse, tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, chargeuses, grues mobiles, motobineuses/motoculteurs, finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage), groupes électrogènes de puissance possédant une puissance installée inférieure à 400 kW, grues à tour, groupes électrogènes de soudage, groupes électrogènes de puissance, plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne, débroussailleuses, monte-matériaux (à moteur électrique), scies à ruban de chantier, scies circulaires à table de chantier, scies à chaîne portables, véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration, engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion), malaxeurs à béton ou à mortier, treuils de chantier (à moteur électrique), machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier, convoyeurs à bande, matériels frigorifiques embarqués, appareils de forage, matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués, conteneurs à verre, coupe-herbe/coupe-bordures, taille-haies, véhicules de rinçage à haute pression, nettoyeurs à jet d'eau haute pression, brise-roche hydrauliques, découpeurs de joints, souffleurs de feuilles, aspirateurs de feuilles, chariots élévateurs à moteur à combustion interne d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes, conteneurs roulants à déchets, finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage), engins de battage, poseurs de canalisations, engins de damage de piste, groupes électrogènes (>= 400 kW), balayeuses, bennes à ordures ménagères, engins de fraisage de chaussée, scarificateurs, broyeurs, déneigeuses à outils rotatifs, véhicules de vidange par aspiration, trancheuses, camions-malaxeurs et groupes motopompes à eau. |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Projet de décret gouvernemental n° .../2001 Coll. arrêtant des prescriptions techniques en matière d'émissions sonores applicables à certains produits (123 pages, en tchèque). |
| 6. | Teneur: Les matériels mentionnés ci-avant sont soumis à des limites d'émission sonore et leurs niveaux de puissance acoustique garantis ne doivent pas dépasser les niveaux de puissance acoustique admissibles indiqués en dB(A) par rapport à 1 pW dans l'Annexe 4. Le texte notifié renferme aussi les définitions des engins et matériels visés. Les diverses méthodes de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments et les instruments de mesure sont décrits en référence aux normes CSN EN ISO pertinentes. Les conditions de fonctionnement pendant les essais sont spécifiées. Les modèles du marquage de conformité "CE" et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont donnés dans l'Annexe 11 et sont conformes aux dispositions de l'Annexe IV de la directive 2000/14/CE. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Le décret gouvernemental n° .../2001 Coll. a pour objet l'harmonisation de la législation tchèque avec celle des CE dans le domaine du bruit, dans le contexte de l'accélération de la préparation de la République tchèque en vue de son adhésion à l'Union européenne. La transposition dans la législation tchèque de la directive 2000/14/CE sur les normes d'émissions sonores, les procédures d'évaluation de la conformité, le marquage, la documentation technique et la collecte de données en relation avec les émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments contribuera à la protection de la santé des personnes et de l'environnement. Le décret vise à réduire l'exposition au bruit de la population, et tout spécialement des travailleurs qui se servent des matériels en question. Il vise aussi à fournir aux fabricants des directives sur les niveaux maximaux de puissance acoustique admissibles pour les engins, installations et matériels mentionnés, et à contribuer à un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l'environnement. |
| 8. | Documents pertinents: Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil; Loi n° 22/1997 Coll. modifiée. |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: 30 novembre 2001 Date projetée pour l'entrée en vigueur: 1er janvier 2002 |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 31 octobre 2001 |
| 11. | Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [ X ] ou adresse, numéros de téléphone et de téléfax, et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: http://www.unmz.cz/, wto.tbt@unmz.cz |