| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/Notif.99/568 19 novembre 1999 |
|  | (99-5025) |
| Comité des obstacles techniques au commerce |  |

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l’article 10.6.

| 1. | Membre de l’Accord adressant la notification: CANADA Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministère des Transports L'organisme ou l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doit être indiqué s'il est différent de l'organisme susmentionné: Point national d'information |
| 3. | Notification au titre de l’article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l’ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Véhicules à basse vitesse |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Modification proposée au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (pages 3370-3380 ; anglais et français) |
| 6. | Teneur: Cette modification concerne l’adoption d’une nouvelle catégorie de véhicules, soit celle des véhicules à basse vitesse (VBV), ainsi que les mesures minimales de sécurité applicables en vertu de la Norme de sécurité des véhicules automobiles 500. Cette modification propose qu’un VBV soit défini comme un véhicule électrique à quatre roues pouvant atteindre une vitesse de 32 km/h sans toutefois excéder 40 km/h. Pour assurer que les VBV se distinguent des autres catégories de véhicules, les définitions de voitures de tourisme et de voitures particulières à usage multiples seront modifiées. En plus, les articles 6 et 12 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) précisant les exigences d’étiquetage seront modifiés conformément à la nouvelle catégorie de VBV. La norme 500 intégrera par renvoi le Document des normes techniques (DNT) no 500, lequel précise les exigences minimales de sécurité à respecter pour les VBV. Les VBV devront au moins être pourvus de projecteurs, de feux arrière, de clignotants, de feux d’arrêt, de cataphotes, d’un rétroviseur extérieur, d’un frein de stationnement, d’un pare-brise, d’un numéro d’identification du véhicule (NIV) à 17 chiffres et de ceintures de sécurité. Le NIV devra respecter les exigences de l’article 115 du RSVA et les ceintures de sécurité installées sur les VBV devront respecter les exigences de l’article 209 du RSVA. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de l’environnement |
| 8. | Documents pertinents: Gazette du Canada, Partie I, 13 novembre 1999 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Date projetée pour l'entrée en vigueur: | ( | Non cité |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 12 janvier 2000 |
| 11. | Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [X] ou adresse, courrier électronique et numéro de téléfax d'un autre organisme: |