| Organisation Mondiale du Commerce |  |
| --- | --- |
|  | G/TBT/Notif.99.92 12 mars 1999 |
|  | (99-0991) |
| Comité des obstacles techniques au commerce |  |

NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l’article 10.6.

| 1. | Membre de l’Accord adressant la notification: CANADA Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organisme responsable: Ministère des transports L'organisme ou l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doit être indiqué s'il est différent de l'organisme susmentionné: |
| 3. | Notification au titre de l’article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: |
| 4. | Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l’ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants |
| 5. | Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Modification proposée au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (pages 601-606; anglais et français) |
| 6. | Teneur: La présente modification du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles apporte quatre changements mineurs à l'article 108 intitulé "Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants". Une correction est apportée à l'essai [paragraphe 108(41)] qui permet de mesurer l'aptitude d'un projecteur orientable de façon mécanique à ne pas dévier de plus de 0,3 degré dans l'axe vertical lorsqu'un dispositif d'orientation normalisé y est fixé. Le deuxième changement [paragraphe 108(47)] vise à exiger qu'un feu conçu pour servir uniquement de feu de jour (feu de jour autonome) ou un feu de jour combiné à un feu non exigé par l'article 108 soit conçu en conformité avec les lignes directrices de conception photométrique énoncées dans la pratique recommandée J2087 de la Society of Automotive Engineers (SAE) plutôt qu'aux valeurs inférieures de conformité de la production indiquées dans cette pratique. Le troisième changement [paragraphe 108(47.1)] permet aux fabricants d'installer des feux de brouillard comme feux de jour sans fournir de commutateur manuel. Les feux de brouillard ne serviraient que de feux de jour: ils ne pourraient être allumés pour servir de feux de brouillard lorsque les feux de jour seraient éteints, c'est-à-dire lorsque les projecteurs seraient allumés. Le quatrième changement [paragraphe 108(47.2)] proroge jusqu'au 1er septembre 2003 l'échéance à laquelle les feux de jour obtenus par les indicateurs de changement de direction devront être conformes à la pratique J2087 de la SAE. |
| 7. | Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: Protection de la sécurité humaine |
| 8. | Documents pertinents: Gazette du Canada, Partie I, 27 février 1999 |
| 9. | Date projetée pour l'adoption: Date projetée pour l'entrée en vigueur: | Non cité |
| 10. | Date limite pour la présentation des observations: 28 mai 1999 |
| 11. | Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [X] ou adresse, courrier électronique et numéro de téléfax d'un autre organisme: |