NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Chile Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Empalmes de las instalaciones de consumo Tableros eléctricos en instalaciones de consumos Alimentadores y subalimentadores en instalaciones de consumos Conductores, materiales y sistemas de canalización que se utilizarán en una instalación eléctrica de consumo. Sistemas de puesta a tierra y enlaces equipotenciales en las instalaciones de consumo |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Propuesta de Reglamento Técnico de Seguridad de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (8 páginas, en español) Esta propuesta contiene además Propuestas de Pliegos Técnicos para distintos productos eléctricos: Propuesta de Pliego técnico normativo RTIC N° 01 Empalmes de las instalaciones de consumo (8 páginas, en español) Propuesta de Pliego técnico normativo RTIC N° 02 Tableros eléctricos en instalaciones de consumos (14 páginas, en español) Propuesta de Pliego técnico normativo RTIC N° 03 Alimentadores y subalimentadores en instalaciones de consumos (8 páginas, en español) Propuesta de Pliego técnico normativo RTIC N° 04 Conductores, materiales y sistemas de canalización que se utilizarán en una instalación eléctrica de consumo (77 páginas, en español) Propuesta de Pliego técnico normativo RTIC N° 06 Sistemas de puesta a tierra y enlaces equipotenciales en las instalaciones de consumo (22 páginas, en español) |
| 6. | Descripción del contenido: La Propuesta reglamento Técnico de Seguridad de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica tiene por objeto establecer las exigencias mínimas para el buen funcionamiento y seguridad que deben cumplir las instalaciones para consumo de energía eléctrica, con el fin de entregar un servicio eficiente y en condiciones seguras para las personas y las cosas. Contiene exigencias de seguridad, calidad y eficiencia, que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica, comprendiéndose en ésta hasta el interruptor termomagnético del empalme de la instalación a la red de distribución. Además, establece propuestas de pliegos técnicos normativos, estableciendo nuevos estándares de seguridad para distintos productos, medidas de protección, sistemas, etc. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Protección de la salud o seguridad humanas; Prescripciones en materia de calidad |
| 8. | Documentos pertinentes: Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio De Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos. Decreto Supremo Nº 327, de 1997, del Ministerio de Minería, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos NCH Elec. 4/2003, Electricidad. Instalaciones de consumo en baja tensión, Decreto N° 115 de 2004, del Ministerio de Economía. IEC 60670-1 2015 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements IEC 60364-4-41 2005 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock IEC 60754-1 2011 Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1: Determination of the halogen acid gas content IEC 60754-2 2011 Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity IEC 61084-1 1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements IEC 61084-2-1 1996 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 2: Particular requirements – Section 1: Cable trunking and ducting systems intended for mounting on walls or ceilings IEC 61084-2-4 1996 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 2: Particular requirements – Section 4: Service poles IEC 61386-1 2008 Conduit systems for cable management – Part 1: General requirements IEC 61386-21 2002 Conduit systems for cable management – Part 21: Particular requirements – Rigid conduit systems IEC 61386-22 2002 Conduit Systems for cable management – Part 22: Particular requirements – Pliable conduit systems IEC 61386-23 2002 Conduit systems for cable management – Part 23: Particular requirements – Flexible conduit systems IEC 61386-24 2004 Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit systems buried underground IEC 61439-6 2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Busbar trunking systems (busways) IEC 61537 2006 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems DIN 4102-12 1998 Fire behaviour of building materials and building components – Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems; requirements and testing DIN-48201 1981 Copper stranded conductors ISO 4589 1996 Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 1: Guidance UNE-EN 1366-3 2011 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración. UNE-EN 50267-2-1 1999 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases halógenos ácidos. UNE-EN 50267-2-2 1999 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte -2-2: Procedimientos. Determinación del grado de acidez de gases de los materiales por medida del pH y la conductividad. UNE-EN 50618 2015 Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos. VDE 0604-2-100 2012 Electrical installation systems for electrical energy and information – Part 2-100: Test methods for halogen-free VDE-0295 2005 Conductors of insulated cables (IEC 60228:2004) UL-486A 2013 Wire connectors NF F16 101 1988 Rolling stock. Fire behaviour. Materials choosing NF F16 102 1992 Railway rolling stock. Fire behaviour. Materials choosing, application for electric equipments IEC 60228 2004 Conductors of insulated cables IEC 62305-2 2010 Protection against lightning – Part 2: Risk management IEC 62305-3 2010 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard IEEE 837 2002 Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding ASTM G162-99 2010 Standard Practice for Conducting and Evaluating Laboratory Corrosions Tests in Soils ASTM G1-03 2011 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens ASTM B8-11 2011 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft IEEE 81 2012 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System IEC 61557-5 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 5: Resistance to earth |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: – Fecha propuesta de entrada en vigor: – |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días a partir de la fecha de notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: Departamento Regulatorio Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos 180, piso 11 Teléfono: (+56)-2-22827 5491 Fax: (+56)-2-22380 9494 Correo electrónico: mailto: tbt_chile@direcon.gob.cl http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6345719&_dad=portal&_schema=PORTAL |