NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: NUEVA ZELANDIA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Ministry of Business, Innovation and Employment (Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo) 15 Stout Street P.O. Box 1473 Wellington 6140 Nueva Zelandia Teléfono: +64 4 460 1361 Correo electrónico: david.buckrell@mbie.govt.nz Sitio Web: http://www.mbie.govt.nz/ Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): combustibles para motores 2710.12.15; 2710.12.23; 2710.12.19; 2710.12.29; 2710.12.17; 2710.12.25; 2710.12.19; 2710.12.29; 2710.19.32; 2710.19.36; 2207.20.23; 2207.20.35; 3824.90.87; 3824.90.93; 3826.00.10; 3826.00.30 |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Reviewing Aspects of the Engine Fuel Specifications Regulations 2011: Discussion Paper (Examen de algunas partes del reglamento de especificaciones para combustibles para motores de 2011 - Documento de reflexión). Documento en inglés (59 páginas) |
| 6. | Descripción del contenido: se notifica un documento de consulta en el que se presentan varias propuestas de modificación del reglamento de especificaciones para combustibles para motores de 2011. Interesan al Comité OTC las propuestas presentadas con los siguientes fines: Armonización con las normas internacionales: Reducción del contenido de azufre en la gasolina, de 50 mg/kg a 10 mg/kg para el 1 de julio de 2018. Contenido máximo de oxígeno de 2,7% en peso para mezclas de gasolina con un contenido máximo de etanol de 5,0%; 3,7% en peso en el caso de mezclas de gasolina con un contenido máximo de etanol de 10,0%. Las mezclas gasolina-etanol incluyen monoalcoholes y éteres que tienen un punto de ebullición final no superior a 2100C. Establecimiento de un contenido máximo de metanol de 3,0% en volumen. Se establecen además los siguientes requisitos para las mezclas con metanol: el metanol en estas mezclas deberá incluir un inhibidor de corrosión; deberá incorporarse un codisolvente; el índice de volatilidad variable para gasolina corriente y súper mezclada con un volumen comprendido entre 1% y 3% de metanol será: 115,0 (verano); 120,0 (otoño y primavera); 130,0 (invierno). Se considerará que la gasolina conforme a las especificaciones para la estación anterior sigue siendo conforme durante seis semanas desde el primer día de la estación, si cumple se conserva en depósitos de gasolineras que han sido llenados menos de tres veces durante las seis semanas que preceden al inicio de la estación considerada; y la presión de vapor máxima autorizada para gasolina corriente y súper mezclada con un volumen comprendido entre 1% y 3% de metanol será: Auckland y Northland: 72 kPa (verano); 87 kPa (otoño y primavera); 97 kPa (invierno); el resto del territorio de la Isla del Norte: 77 kPa (verano); 87 kPa (otoño y primavera); 97 kPa (invierno); Isla del Sur: 82 kPa (verano); 92 kPa (otoño y primavera); 102 kPa (invierno). Se considerará que la gasolina conforme a las especificaciones para la estación anterior sigue siendo conforme durante seis semanas desde el primer día de la estación, si cumple se conserva en depósitos de gasolineras que han sido llenados menos de tres veces durante las seis semanas que preceden al inicio de la estación considerada; y si la gasolina contiene más del 1% de metanol en volumen, se deberá indicar claramente en la gasolinera: el proncentaje máximo de metanol en volumen (que no podrá sobrepasar el umbral establecido en la lista 1 del Reglamento); y el siguiente aviso: "Puede ser inadecuado para algunos vehículos o motores. Comprobarlo con el fabricante." Se eleva el límite de mezcla de biodiesel de 5% a 7% en volumen. Se eleva el criterio de estabilidad del biodiesel a la oxidación de seis a ocho horas. Se establece una nueva norma para la gasolina mezclada con un volumen de etanol comprendido entre 70% y 85%. con las siguientes especificaciones: acidez (ácido acético) - 0,006% m/m máximo en en el ensayo ASTM D1613; corrosión de una tira de cobre (tres horas a 50°C) - No. 1 máximo en el ensayo ASTM D130; la mezcla gasolina-etanol 70-85% en volumen se comprobará con el ensayo ASTM D5501; punto de ebullición final (destilación) - 2100C máximo en el ensayo ASTM D86; cloro inorgánico - 1 mg/kg máximo en el ensayo ASTM D7319 o ASTM D7328; metanol – 1,0% en volumen máximo en el ensayo ASTM D5501; pHe – 6,5-9,0 en el ensayo ASTM D6423; corrosión de una tira de plata máximo clase 1 en el ensayo ASTM D130; goma lavada con disolvente - 5 mg/100 mL máximo en el ensayo ASTM 3831; azufre - 50 mg/kg máximo hasta el 31 de diciembre de 2017 y después 10 mg/kg máximo, a partir del 1 de julio de 2018, con el ensayo ASTM D5453 o IP 497; presión de vapor (DVPE) - Para gasolina corriente o súper mezclada con un volumen de etanol comprendido entre 70% y 85% en volumen, la presión de vapor mínima autorizada es 38 kPa y la presión de vapor máxima autorizada es: Auckland y Northland: 62 kPa (verano); 70 kPa (otoño y primavera); 80 kPa (invierno); el resto del territorio de la Isla del Norte: 65 kPa (verano); 75 kPa (otoño y primavera); 80 kPa (invierno); Isla del Sur: 70 kPa (verano); 80 kPa (otoño y primavera); 85 kPa (invierno) en el ensayo ASTM D5191 Agua - 1,0% en peso máximo en el ensayo ASTM E203 o EN 15489 Aclaraciones legales para reflejar las políticas: Se aclarará el cálculo de "promedios del sector" de productos aromáticos en la gasolina, de modo que el contenido de medio de productos aromáticos no sobrepase el 42% en volumen en cualquier período de seis meses. Modificaciones resultantes: Se eleva a 854 kg/m3 la densidad máxima del combustible diésel mezclado con ésteres de metilo de ácidos grasos en una proporción comprendida entre 1% y 7% en volumen. Se reduce a 10 mg/kg el nivel máximo de azufre en etanol a partir del 1 de julio de 2018. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Los objetivos de esta revisión son: mejorar las condiciones ambientales y de salud pública, reduciendo las emisiones nocivas de los vehículos y mejorando la calidad del aire; crear condiciones propicias para tecnologías más limpias; ofrecer un nivel adecuado de protección a los consumidores, permitiendo el suministro de combustibles "aptos para la función", y dar a los proveedores de combustibles la mayor flexibilidad posible, con las condiciones necesarias de protección del medio ambiente, la salud pública y los consumidores (especificaciones "abiertas"). Esta flexibilidad permitirá alcanzar uno o varios de los siguientes resultados: mayor seguridad de suministro, permitiendo el abastecimiento de un mayor número de refinerías; reducción de costos para los consumidores al mínimo, ya que se reducirá probablemente el sobrecargo de los proveedores con respecto a la referencia internacional, si se abren las posibilidades de suministro, y apoyo de los objetivos fijados por Gobierno para el desarrollo de biocombustibles cuando es viable desde un punto de vista técnico y comercial. Un mayor uso de biocombustibles puede contribuir al objetivo más amplio del Gobierno, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8. | Documentos pertinentes: Revisión de disposiciones del Reglamento de combustibles para motores de 2011: El documento de reflexión se puede descargar de: http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/liquid-fuel-market/reviewing-aspects-of-the-engine-fuel-specifications-regulations-2011/reviewing-aspects-of-the-engine-fuel-specifications-regulations-2011.pdf El Reglamento de combustibles para motores de 2011 se puede descargar de: http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2011/0352/latest/DLM4044701.html?src=qs |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 1° de septiembre de 2016 Fecha propuesta de entrada en vigor: 1° de septiembre de 2016 |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 1° de junio de 2016 |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: |