NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: UGANDA Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Oficina Nacional de Normas de Uganda Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): tubos de hormigón, otros productos de hormigón; tubos de hormigón sin armadura o con armadura. Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. (SA: 6810). Hormigón y productos de hormigón (ICS 91.100.30) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de norma de Uganda EAS 426-1:2006, "Concrete pipes and ancillary concrete products - Part 1: Specification for unreinforced and reinforced concrete pipes (including jacking pipes) and fittings with flexible joints" (Tubos de hormigón y otros productos de hormigón. Parte 1: Especificaciones para tubos de hormigón sin armadura o con armadura (incluidos los tubos de hincar) y los accesorios de uniones flexibles). Documento en inglés (30 páginas). |
| 6. | Descripción del contenido: en el proyecto notificado de norma de Uganda se establecen requisitos y métodos de ensayo aplicables a los tubos de hormigón y los accesorios preformados, sin armadura o armados con malla de acero, con uniones flexibles y de tamaño nominal máximo DN 1750 o WN/HN 1200/1800, destinados principalmente a alcantarillado, conducción de agua lluvia y agua de superficie por gravedad o con ligera diferencia de presión, en tuberías enterradas generalmente. Se incluyen los tubos de hincar, es decir, los que se instalan ejerciendo presión, por el sistema de microtúnel u otros sistemas de instalación sin zanjas. En esta parte de la norma Uganda EAS 426 se establecen requisitos que completan los de la norma EAS 419 para tubos y accesorios de hormigón armados o no, conforme a la norma europea, de un tamaño máximo de DN 1500 (tubos cilíndricos) o WN/HN 800/1200 (tubos ovoides). Se establecen igualmente requisitos para tubos de hormigón armados de hincar o de instalación en zanja, de tamaño máximo superior a DN 1750, pero inferior a DN 3000. La norma EAS 419 abarca los tubos y accesorios de sección circular u ovoide. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: facilitación del comercio; requisitos de calidad; protección de la salud y seguridad de las personas; prevención de prácticas que pueden inducir a error y protección de los consumidores |
| 8. | Documentos pertinentes: CD/K/61-4/2004, Tubos de hormigón, accesorios y otros productos preformados. Parte 4: Especificaciones para tubos de hormigón sin armadura o con armadura y los accesorios de uniones flexibles Norma EAS 426-120:1989, Tubos de hormigón, accesorios y otros productos preformados. Parte 120: Especificaciones para los tubos de hincar armados y provistos de uniones flexibles Norma BS 8110-1:1997, El hormigón en estructuras. Parte 1: Código de prácticas en el diseño y la construcción Norma BS 8110-2:1985, El hormigón en estructuras. Parte 2: Código de prácticas en casos particulares Norma EAS 417-1, Hormigón. Parte 1: Método de especificación y orientaciones para el proyectista Norma EAS 417-2, Hormigón. Parte 2: Especificaciones para los materiales y el hormigón Norma EN 752-2:1997, Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 2: Requisitos de aptitud para la función Norma EN 752-3:1997, Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 3: Proyecto. Norma EN 752-4:1998, Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 4: Cálculo hidráulico y consideraciones medioambientales Norma EN 1295-1:1998, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales Norma BS EN 1610:1998, Construcción y ensayos de sistemas de desagües y de alcantarillado |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: enero de 2017 Fecha propuesta de entrada en vigor: fecha de adopción como norma obligatoria por el Ministerio de Comercio, Industria y Cooperativas |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 7 de noviembre de 2016 |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/UGA/16_3780_00_e.pdf |